FIALA  PROJEKTY s.r.o. , Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 11

tel.:272 919 539, 272 913 020, fax: 272 941 374, e mail:projekty@fialaprojekty.cz

IČO: 28997450, DIČ: CZ 28997450

Přílepy

KANALIZACE

PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

KANALIZAČNÍ  ŘÁD

Schváleno  Městským úřadem v Rakovníku OŽP

dne…………..pod č.j…………………….

OBSAH :								         str.

1. Úvod						                                   3

1.1. Identifikační údaje	                                          		          4

1.2. Cíl kanalizačního řádu				                      5

1.3. Schválení kanalizačního řádu				          6

1.4. Důležité kontakty						          8

1.5. Základní pojmy					                     10

1.6. Předpisy a normy					          	         14

2. Popis území                                                                                           16

2.1.  Charakter obce                                                                              16

2.2.  Konfigurace terénu                                                                        17

3. Popis veřejné kanalizace			                                              17

3.1. Odvodňované území				         	         20

3.2. Stoková síť						         	         20

4. Podmínky pro vypouštění do stokové sítě		                     20

4.1. Látky, které nejsou odpadními vodami		         	         20

4.2. Přípustné limity					          	         21

5. Povinnosti při provozu veřejné kanalizace                                            23

5.1. Povinnosti producentů				          	         23

5.2. Povinnosti provozovatele                                                               24

5.3. Povinnosti při výskytu havárie.                                                      25

6. Způsob a četnost kontroly                                                                     26

6.1. Stanovení jakosti					          	         26

6.2. Stanovení množství                                                                        26

7. Kontrola dodržování kanalizačního řádu			                     27

8. Doklady							                     28

9. Přehledná situace                                                                   (samostatná příloha)

1. ÚVOD

Tento kanalizační řád pro obec Přílepy je vyhotoven na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ( Zákon č. 274/2001 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky

(č. 428/2001 Sb., § 24 ve znění vyhl. 146/2004 Sb. a vyhl. 515/2006  Sb.). Zohledňuje požadavky

vodoprávního úřadu, který dne 16.12.2010 svým rozhodnutím č. 243/2010 čj. OŽP/55339/2010/Sm vydal stavební povolení  . Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 19.1.2011.

Odpadní vody jsou tlakově dopravovány do přečerpávací stanice v obci Senomaty, části Nouzov u Senomat s následným odváděním na čistírnu odpadních vod v Rakovníku.

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV:                               	Přílepy – kanalizace pro veřejnou potřebu

ROZSAH:                            	stoková síť tlaková splašková                                4,097  km

počet přípojek  (výtlaků)                                            111 ks

délka přípojek  (výtlaků)                                         1,571  km

počet napojených obyvatel                                         300 osob

VLASTNÍK:	                      OBEC PŘÍLEPY

Identifikačni čislo (IČ): 00639958

Sidlo: Přílepy 46

270 01 Kněževes

PROVOZOVATEL:	         RAVOS, s.r.o.

Identifikačni čislo (IČ): 47546662

Sidlo: Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník

STAVEBNÍ  ÚŘAD:           Městský úřad Rakovník

Odbor výstavby a investic,

Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:      Městský úřad Rakovník

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE se sídlem v Praze:

Územní pracoviště v Rakovníku

Oddělení hygieny komunální

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

1.2. CÍL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Cílem vydání KŘ je specifikovat takové podmínky pro odvádění odpadních vod z obce, které vytvoří předpoklady pro dlouhodobě správnou funkci její veřejné kanalizace.

Správnou funkcí veřejné kanalizace se rozumí:

  - bezpečné, průběžné a plynulé odvádění a zneškodňování (čištění) odpadních vod z celého území obce snížení ohrožení jakosti vodního toku a podzemní vody dosahováním

maximální účinnosti při čištění odpadních vod,

  - optimální využívání kapacitních možností stokové sítě

  - dosažení optimálního zdravotně vyhovujícího pracovního prostředí pro

pracovníky provozovatele kanalizace a vhodné životní podmínky

pro obyvatele obce.

Dodržováním KŘ se zabrání  poškozování stokové sítě a případné devastaci technologických prvků (ČSOV), kterými je veřejná kanalizace vybavena. KŘ dále určuje podmínky, které musí vlastník a provozovatel zařízení dodržet, aby nedošlo k nadměrnému zatěžování recipientu, a to jak po stránce kvality, tak i kvantity. Za tím účelem KŘ stanoví nejvyšší přípustné míry znečištění a množství odpadních vod vypouštěných jednotlivými producenty do veřejné kanalizace a stanovuje látky, které nesmí do veřejné kanalizace proniknout.

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a z technických možností veřejné kanalizace existující v době uvedení do trvalého provozu.

Schválením se KŘ stává závazným předpisem pro vlastníka veřejné kanalizace, jejího provozovatele a pro všechny uživatele veřejné kanalizace. Za uživatele kanalizace se  považují zejména producenti odpadních splaškových vod, kterými jsou vždy majitelé nemovitostí, ze kterých jsou splašky  do stokové sítě čerpáním odváděny.

1.3. SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád byl schválen rozhodnutím vodoprávního úřadu, kterým je Odbor životního prostředí Městského úřadu v Rakovníku dne………

.pod č.j.:……………………..  .

Nabytím právní moci, ke kterému došlo dne……………… se tento Kanalizační řád stal závazným pro vlastníka  a   provozovatele veřejné kanalizace – obce Přílepy a   závazný je i pro všechny majitele napojených nemovitostí.

dne:						dne:

----------------------------------------------------       --------------------------------------------------

za vlastníka – Obec  Přílepy                                           za provozovatele – RAVOS, s.r.o.

paní Lenka Daenemarková,      			       Ing. Hynek Kloboučník

starostka                                                         ředitel

Schválený Kanalizační řád vytváří právní prostředí a zákonný předpis pro trvalé užívání veřejné kanalizace obce.

Odpovědnost konkrétních producentů odpadních vod zakotví provozovatel v jednotlivých smlouvách o odvádění odpadních vod, které je povinen uzavřít se všemi vlastníky odvodňovaných nemovitostí.

V případě, že se změní podmínky, za kterých byl KŘ schválen, zajistí vlastník kanalizace jeho změnu nebo doplnění.

Schválený Kanalizační řád byl dne……………………….doplněn (změněn) rozhodnutím vodoprávního úřadu při odboru ŽP  ………………………… pod č.j.:……………

Úprava spočívá ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….

Schválený Kanalizační řád byl dne……………………….doplněn (změněn) rozhodnutím vodoprávního úřadu při odboru ŽP  …………………………  pod č.j.:……………

Úprava spočívá ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Schválený Kanalizační řád byl dne……………………….doplněn (změněn) rozhodnutím vodoprávního úřadu při odboru ŽP …………………………. pod č.j.:……………

Úprava spočívá ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Schválený Kanalizační řád byl dne……………………….doplněn (změněn) rozhodnutím vodoprávního úřadu při odboru ŽP  …………………………  pod č.j.:……………

Úprava spočívá ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

1.4. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu

OBEC PŘÍLEPY

Identifikačni čislo (IČ): 00639958

Sidlo: Přílepy 46

270 01 Kněževes

Projektant

stokové sítě a podružných výtlaků včetně ČS:

FIAL PROJEKTY s.r.o

Lečkova 1521, 149 00  Praha 415

tel   :   272 919 539,    272 913 020

mob:   607 88 77 18

fax  :   272 941 374

E-mail:   projekty@fialaprojekty.cz

PROVOZOVATEL:       	RAVOS, s.r.o.

Identifikačni čislo (IČ): 47546662

Sidlo: Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník

Pohotovostní služba pro ohlašování poruch a mimořádných událostí :

v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. 313 512 265 nebo 725 748 152

mimo pracovní dobu   840 111 116 nebo 601 278 278

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:     Městský úřad Rakovník

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník	tel.: 313 259 295

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE se sídlem v Praze:

Územní pracoviště v Rakovníku

Oddělení hygieny komunální

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník     tel.: 313 521 055

Česká inspekce životního prostředí

###### Oblastní inspektorát

###### Wolkerova 40/11, 160 00 Prah 6                                                     tel. :  233 066 201

###### Hlášení havárií                                                                                          731 405 313

##### Povodí Vltavy , s.p. závod Berounka	tel: 377 307 111

##### Denisovo nábř.  14 ,  304 20, Plzeň

##### Hlášení mimořádných událostí

##### Centrální vodohospodářský dispečink tel:

##### 724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM,

Podbabská 30, 160 62 Praha 6                                                            tel :  220 197 111

Český hydrometeorologický ústav,

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4                                                    ústředna: +420 244 031 111
                                                                                           fax - podatelna: +420 241 760 689

1.5. ZÁKLADNÍ POJMY

Veřejná kanalizace ( též VK nebo kanalizace pro veřejnou potřebu)

- je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních a srážkových vod vč. všech souvisejících objektů na stokové síti. Veřejná kanalizace je vodní dílo, které bylo zřízeno pro veřejnou potřebu a provozuje se ve veřejném zájmu.

Vlastník veřejné kanalizace

- je samosprávný subjekt – město nebo obec, v jehož majetku jsou všechny objekty kanalizace pro veřejnou potřebu. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků, na kterých vznikají (nebo mohou vznikat) odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Provozování veřejné kanalizace

- je souhrn činností umožňující plynulé odvádění a čištění odpadních vod (není jím správa majetku veřejné kanalizace ani její rozvoj).

Provozovatel veřejné kanalizace

- je právní subjekt, který má povolení krajského úřadu vydané na základě oprávnění provozovat volnou živnost „ Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.”, dle zákona                   č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon) a jeho případných novel při současném plnění kvalifikačních předpokladů pro osobu odpovědnou za provozování stokové sítě středoškolské vzdělání (s maturitní zkouškou) v oboru obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v oboru příbuzném (např. chemicko technologická škola) a min. 4 roky praxe v oboru vodovodů a kanalizací. Kvalifikační předpoklady osoby odpovědné za provoz jsou zde uvedeny dle § 6 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Odpadní vody

- jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných zařízeních, pokud mají změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Splaškové odpadní vody

-  jsou odpadní vody z obytných budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činnosti v domácnostech.

Přípojka (kanalizační přípojka), (KP)

Je gravitační svod z objektu do čerpací stanice, není vodním dílem

Podružný výtlak a ČS (u tlakové kanalizace)

- je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí po vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Podružný výtlak a ČS je vodním dílem.

Oprava podružného výtlaku

-  je odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození vlastního potrubí a objektů na něm a to pouze za účelem uvedení do původního nebo provozuschopného stavu.Pokud by se však jednalo o totální poškození, či úpravy vylepšující (měnící) funkci a technické vlastnosti, pak se jedná o rekonstrukci.

Předčistící zařízení

-  je zařízení náležející k vnitřním kanalizaci a upravující odpadní vodu na kvalitu, povolenou tímto Kanalizačním řádem pro vypouštění do veřejné kanalizace. Za jeho provoz, provozuschopnost, údržbu a opravy zodpovídá v plném rozsahu a na své náklady vlastník nemovitosti.

Správce vodních toků

- jsou právnické osoby zřízené státem, které spravují významné toky (podniky Povodí).

Správu drobných vodních toků jsou oprávněny vykonávat:

- obce, jejichž územím protékají,

-  fyzické nebo právnické osoby, jimž drobné toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí,

-  stát svými organizačními složkami k tomu určenými

( např. LESY ČR s.p., Vojenské újezdy).

Výkon státní správy v oblasti odvádění a vypouštění odpadních vod

- zabezpečují vodoprávní úřady (Městské-obecní úřady, Městské-obecní úřady s rozšířenou působností, kraje, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství) a Česká inspekce životního prostředí.

Geografický informační systém – GIS

-  je digitální obdobou papírových podkladů (mapových listů) kanalizační sítě rozšířený o databázové položky známé k dané síti.Tato forma zpracování je v podstatě modelem sítě v měřítku 1 : 1. Záleží pouze na požadavcích vlastníka, do jakých podrobností (především se jedná o informace technického charakteru) má provozovatel tuto digitální formu naplňovat.

Odběratel služby „ odvádění a zneškodňování odpadních vod“ ( nebo též

PRODUCENT  odpadních vod)

- je majitel nemovitosti, která je kanalizační přípojkou napojena na veřejnou kanalizaci a odvádí buď splaškové nebo průmyslové odpadní vody

Havárie

- je mimořádně závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových, podzemních a odpadních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, radioaktivními zářiči a odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod v ochranných pásmech vodních zdrojů. Za havárii se též považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě, použití a odkládání těchto látek, pokud mají za následek vniknutí do VK.

Pro producenta odpadních vod se za havárii považuje vniknutí zakázaných látek dle kap. 3 tohoto KŘ do stokové sítě jeho přípojkou a překročení sjednaných ( případně tímto KŘ povolených) limitů.

Pro provozovatele veřejné kanalizace se dále za havárii považuje poškození stavební části stokové sítě a ucpávky průtočného profilu na stokové síti a přípojkách.

Původce havárie

- je právnická nebo fyzická osoba, na jejímž zařízení (např. výrobním, skladovacím, dopravním) vznikly závady nebo poruchy, které havarijní stav zapříčinily, nebo která přímo svým počínáním havárii způsobila.

Údržba veřejné kanalizace

-  soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Oprava veřejné kanalizace

-  občasná činnost, kterou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologiích, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Opravou se nezískává nová (delší) životnost

Technické zhodnocení

-  jsou veškeré nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace.

Rekonstrukce

-  jsou zásahy do objektů, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických či výkonových parametrů ( např. zvětšení profilu potrubí, či kapacity ČOV).

Modernizace

-  jsou zásahy do technologických objektů, které mají za následek rozšíření jejich vybavenosti nebo použitelnosti, zpravidla moderními technickými přístroji.

Obnova

-  je rozsáhlá výměna částí objektů (vymezených samostatně ve vybraných údajích majetkové evidence - VÚME), případně jako inventárně vymezený majetek vlastníka, za účelem zachování dobrého stavebního stavu celku při získání nové (delší) životnosti stavby. Obnovou nedochází k technickému zhodnocení (nemění se žádné parametry stavby), ale je možné je provádět souběžně s technickým zhodnocením, jehož hodnota pak navýší hodnotu daného hmotného investičního majetku.

Závadné látky

- jsou látky, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Každý, kdo s nimi zachází ve větším rozsahu, je povinen zabránit jejím vniknutím do povrchových a podzemních vod, jakož i do veřejné kanalizace.

Typy vzorků

(dle NV č. 229/2007 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003 Sb. – př. č. 4, tab. 1)

Typ „A“ – směsný vzorek dvouhodinový (SV)

- vzorek získaný sléváním 8. dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

Typ „B“ – směsný vzorek dvacetičtyřhodinový (SV24 – S)

- vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2

hodin  (používá se při velikosti zdroje znečištění 2000 – 10 000 EO).

Typ „C“ – směsný vzorek dvacetičtyřhodinový (SV24 – U)

- vzorek získaný sléváním 12 objemově  úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin (používá se při velikosti zdroje znečištění > 10 000 EO).

Přípustné koncentrace ukazatelů znečištění – emisní standardy

-„p“ – při stanovení dle typu vzorku A nebo B, příp. C mohou být překročeny v povolené míře a četnosti, kterou udává NV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, …………….. ve znění pozdějších předpisů, tj. NV č. 229/2007 Sb. (v př. č. 5).  Nejsou to roční průměry!

-„m“ – maximální přípustné hodnoty (nepřekročitelné!) koncentrace ukazatelů znečištění

-„průměr“ – při stanovování ukazatele Ncelk a Pcelk dle typu vzorku (A, B, C) se jedná o aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců a jsou nepřekročitelné. Roční počet vzorků stanoví vodoprávní úřad.

Základní rozbor

-  obsahuje koncentrační hodnoty v mg/l následujících ukazatelů:

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů – BSK5

Chemická spotřeba kyslíku zjištěná dichromanovou metodou - CHSKCr

Nerozpuštěné látky – NL

Reakce vody pH

Rozbor na dusík a fosfor

- obsahuje koncentrační hodnoty v mg/l následujících forem dusíku (N) a fosforu (P):

Amoniakální dusík N- NH4+

Celkový anorganický dusík Nanorg

Celkový dusík Ncelk

Celkový fosfor Pcelk

## Označení pro jednotlivé ukazatele znečištění:

Poznámka: V závorce <…………..> jsou uvedeny zkratky používané v neplatné ČSN 757241.

BSK5  …………….. biochemická spotřeba kyslíku (za 5 dnů)

CHSKCr …………. chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

pH     …………….. reakce vody

NEL ………………nepolární uhlovodíky (ropné látky) < NU >

PAL ……………… tenzidy aniontové < PAL A >

PCB ……………… polychlorované bifenyly

RAS ……………… rozpuštěné anorganické soli

AOX ……………   adsorbované organické látky – halogeny (perchlorethylen  < PCE >,     trichlorethylen < TCE >)

TOX ……………    toxicita (hydrobiologický ukazatel)

SL ……………….. salmonely

PT ……………….. patogenní mikroorganismy

PAU ……………    polychlorované (polycyklické) aromatické uhlovodíky

RL ……………….. rozpuštěné látky

KNK …………….. zásadová neutralizační kapacita (alkalita)

ZNK ………………zásadová neutralizační kapacita (acidita)

NL ………………   nerozpuštěné látky

EL ………………   extrahované látky

SA ………………   sacharidy

Pcelk ……………….celkový fosfor

N - NH4+ …………amoniakální dusík

N – NO- 2 ……….  dusitanový dusík

N – NO- 3 ………   dusičnanový dusík

Ncelk ………………celkový dusík

Cl2 ………………  chlor aktivní (zbytkový)

Cl- ……………… .chloridy

SO42- …………… . sírany

PO43- …………… . fosforečnany

Ag ……………… . stříbro

Hg ……………… . rtuť

Cd ……………… . kadmium

Zn ……………   …zinek

CrVI ……………… chrom šestimocný

Pb ……………… . olovo

Ni ……………… .. nikl

Fe ……..…………  železo

Al ……...……… …hliník

Cu ……..……… …měď

1.6. PŘEDPISY A NORMY

Provozování, vlastnictví a využívání veřejné kanalizace k odvádění odpadních vod z jednotlivých odvodňovaných pozemků se kromě konkrétních pravidel a zásad uvedených v tomto dokumentu řídí i obecně platnými právními předpisy (zákony, vládními nařízeními a prováděcími vyhláškami k zákonům) a technickými normami ČSN, TNV, ON, ČSN ISO a ČSN EN), které jsou pro všechny zúčastněné právní subjekty ( provozovatel, vlastník a majitelé odvodňovaných nemovitostí) závazné. Týkají se konkrétních situací nejen při provozu VK, ale i pro kontrolní, rekonstrukční a rozvojovou činnost vlastníka a provozovatele.

Pro provoz této VK platí zejména dále uvedené právní předpisy a technické normy.Pokud by došlo k novelám právních dokumentů je povinností vlastníka, aby podle závažnosti nově upravených předpisů a po posouzení nutnosti vodoprávním úřadem zabezpečil přepracování nebo doplnění tohoto KŘ.

1.6.1. Právní předpisy

- Zákon  č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů – vodní zákon (VZ)

v platném znění

- Zákon č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně

některých zákonů – o vodovodech a kanalizacích (ZVK)

-     Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů  (ZO)

- Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.  (VVK)

- Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003  Sb. o ukazatelích a hodnotách

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do

kanalizací a o citlivých oblastech

- Vyhláška č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

(vč. RS 07/2002 o opravě tiskových chyb a změněnou

vyhl. č. 110/2005 Sb. )

- Vyhláška č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

- (změněnou vyhl. č. 504/2004 Sb.)

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů (OVZ)

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

- Vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci upravená vyhl.č. 619/2004 Sb.

- Vyhláška č.255/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné

havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

-     Vyhláška č.256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií

- Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

- Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o

náležitostech  povolení, souhlasů a vyjádřeních vodoprávního úřadu

- Vyhláška č. 195/2003 Sb.a vyhláška č, 620/2004 Sb. kterými se mění vyhl. č. 432/2001 Sb.

o dokladech k žádosti o rozhodnutí vodoprávního úřadu

- Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

1.6.2. Technické normy

TNV 750161             Názvosloví kanalizací

ČSN 750170             Názvosloví jakosti vod

TNV 752131             Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích

ČSN 753418             Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním

při dopravě  ropy a ropných látek silničními vozidly

ČSN 755025             Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

TNV 755410             Bloky vodovodních potrubí

TNV 755516              Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů

TNV 755911             Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TNV 756011             Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

ČSN 756081              Žumpy

ČSN 756101             Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752             Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

č. 1 Všeobecně a definice

č. 2 Požadavky

(756110)             č. 4 Hydraulické výpočty z hlediska ochrany životního prostředí

č. 5 Sanace

č. 6 Čerpací stanice

č. 7 Provoz a údržba

ČSN EN 1671          Venkovní tlakové systémy stokových sítí

(756111)

ČSN EN 1610           Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

(756114)

ČSN EN 12889         Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

(756115)

ČSN 756230             Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 773             Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných

(756302)            tlakových stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 13380         Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy

(756304)           a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

ČSN 756306             Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování

ČSN EN 14457         Všeobecné požadavky na stavební dílce  pro bezvýkopové ( bezrýhové)

(756305)           technologie stok a kanalizačních přípojek

ČSN 756402            Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN EN 12255-11   Čistírny odpadních vod – č.11:požadované všeobecné údaje

(756403)

ČSN EN 12255-14   Čistírny odpadních vod – č.14:dezinfekce

(756403)

ČSN 756406            Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN EN 858-2         Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu)

(756510)                                   č.2 : volba velikosti, instalace, provoz a údržba

ČSN 756551            Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN EN 1825-2       Lapáky tuku – č.2 : Výběr jmenovitého rozměru, osazování,

(756553)                                        obsluha a údržba

ČSN EN 13508-1     Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí

(756901)           a kanalizačních přípojek   –  č.1 : Všeobecné požadavky

č.2 : Kódovací systém pro vizuální prohlídku

ČSN EN 14654-1     Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách

(756902)           a kanalizačních přípojkách – č. 1: čištění stok

ČSN 756909            Zkoušky vodotěsnosti stok

TNV 756910            Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 756911            Provozní řád kanalizace

TNV 756925            Obsluha a údržba stok

TNV 756930            Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

ČSN EN 25667         Jakost vod – odběr vzorků

(757051)                                 č. 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků

č. 2 : Pokyny pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667                        č. 3 : Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

ČSN ISO 5667                                č. 6 : Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků

(757051)                                  č. 8 : Pokyny pro odběr vzorků srážek

č.10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

č.13: Pokyny pro odběr vzorků z čistíren a úpraven vod

č.14: Pokyny pro zabezpečování jakosti odběru vzorků vod

a manipulaci s nimi

TNV 757121             Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

ČSN 757220             Jakost vod – kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 757221             Jakost vod – klasifikace jakosti povrchových vod

ČSN 757925-52        Chemický a fyzikální rozbor kalů (jednotlivá stanovení)

TNV 757961             Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů

ČSN EN 121 76        Charakterizace kalů – Stanovení pH

(758010)

TNV 758090            Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod

ČSN 838001            Názvosloví odpadů

ČSN EN 13965        Charakterizace odpadů – Názvosloví

(838001)                       č. 1 Názvy a definice vztahující se k materiálu

č. 2 Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

Poznámka : kompletní seznam norem pro stanovení jakosti odpadních vod není uveden, protože veškeré rozbory musí provozovatel (případně vlastník VK) zadávat u akreditované laboratoře, která je povinna metodiku těmito normami  stanovenou  respektovat.

2. POPIS ÚZEMÍ

  - CHARAKTER  OBCE

Samotná obec Přílepy je situována západně od Rakovníka. Velikost dotčeného území Přílep je cca 44 ha.

Charakter zástavby :  rodinné domky izolované v zahrádkách a objekty rekreačních  (chaty). Ze základní občanské vybavenosti je v Přílepech 1 restaurační zařízení, ubytovna. Objekty průmyslové a zemědělské výroby, ani nadměstské vybavenosti se ani do budoucna neuvažují.

  - KONFIGURACE TERÉNU

Obec je umístěna na výškově poměrně složitém terénu nevhodném pro gravitační odvodnění  s výškovým rozdílem cca 20,0 m  .

3.    POPIS VEŘEJNÉ KANALIZACE

Veřejná kanalizace sestává z tlakové stokové sítě a výtlaku do obce Senomaty, části Nouzov.

U jednotlivých větví tlakové kanalizace jsou čerpací stanice s příslušenstvím (zejména pak výtlačná potrubí – podružné výtlaky) nedílnou funkční součástí veřejné stokové sítě, protože vytvářejí provozní tlakové prostředí umožňující dopravu splašků do čistírny odpadních vod.

3.1. ODVODŇOVANÉ ÚZEMÍ

Odvodňované území náleží na dvou katastrálních území, Přílepy a Nouzov.

Ve výškově poměrně složitém terénu s výškovým rozdílem cca 20 m umožňuje systém tlakové kanalizace řádné odvádění všech odpadních vod komunálního charakteru z celého území obce.

3.2. STOKOVÁ SÍŤ

V obci je realizován systém odvádění splaškových vod tlakovou kanalizací. Veřejná část kanalizačního systému je umístěna převážně do veřejných komunikačních ploch. Kromě uceleného systému splaškové kanalizace je v obci dílčí dešťová kanalizace , vodovod, kabely Čez a O2.

# 3.2.1.   Trubní síť  tlakové kanalizace

Podstatou tlakového systému stokových sítí je odvedení splaškových vod z domácnosti gravitačním (samospádovým) potrubím pouze do domovní čerpací jímky  (ČJ), kde dochází k jejich časově omezené kumulaci a potom k přečerpání do veřejné stokové sítě. Touto sítí se umožní transport čerpaných OV až do čistírny (ČOV) na principu přetlaku ve veřejné stokové síti vytvářeného jednotlivými čerpadly umístěnými v čerpacích jímkách.

Veškeré větve jsou uloženy ve veřejných komunikací, resp. jejich zelených pásech a ostatních plochách a to v hloubkách a vzdálenostech předepsaných ČSN 73 60 05.

3.2.1.1.  Sběrná (čerpací) jímka (ČJ)

Každá nemovitost má pouze splaškové vody svedeny gravitačním potrubím vnitřní kanalizace do domovní sběrné jímky. Do této jímky nesmí být odváděny jiné vody než splaškové (nutno vyloučit na př. dešťové, balastní, drenážní, z bazénů a pod.). V objektu, který je tvořen plastovou nádobou zpravidla o obsahu  1 m3, je osazeno čerpadlo s drtičem (desintegrátorem) ovládané automaticky plovákovými spínači dle výšky hladiny v akumulačním prostoru.

Parametry čerpadla: Q = 0,8 l/s (48 l/min), H = 60 m, N =  1,1 kW -pro rodinný dům. Pro bytové domy a provozní budovy : Q = 3,0 l/s  ( 300 l/min), H = 39 m, N =  3,55 kW

Výtlačné potrubí od čerpadla (podružný výtlak) je z PE 40 x 3,7. Na uliční větev je napojeno pomocí navrtávacího pasu.

Součástí technologického zařízení ČJ je rozvaděč, který zajišťuje přívod elektrické energie k čerpadlu, plovákovým spínačům a k signalizaci poruchy. Signalizace poruchy je optická nebo zvuková.

Přívod NN od centrálního domovního rozvaděče a pojistkového panelu zpravidla kabelem CYKY 5 x 2,5 mm2 – 400 V (vč. jističe 16A-D u rodinného domu nebo 3 x 20 A u bytových domů a provozních budov) není součástí kanalizační přípojky. Kabely mezi rozvaděčem pro ČJ a jímkou jsou uloženy do chránícího potrubí, které umožňuje případnou výměnu čerpadla bez provádění výkopových zemních prací.

Je obecně závazné, aby ve všech jímkách byla osazena čerpadla stejného typu a výkonů. Odchylky lze realizovat pouze po předchozím společném souhlasu provozovatele a vlastníka veřejné kanalizace.

Počet čerpacích jímek : 103 ks

3.2.1.2.  Stokové tlakové větve

Jedná se o oddílnou veřejnou kanalizaci odvádějící pouze splaškové vody a to v tlakovém režimu. Provozní tlaky se pohybují v rozmezí 0,1 – 0,6 MPa (10 – 60 m vodního sloupce). Veřejná tlaková stoková síť je větvená, materiál PE o profilech a délkách uvedených přehledně v následující tabulce:

| TABULKA DÉLEK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: PŘÍLEPY - TLAKOVÁ KANALIZACE |  |  |  |  |
| ŘAD | MATERIÁL | PE 90x8.2 | PE 75x6.8 | PE 63x5.8 | celkem |
| VĚTEV "a" | PE 100 | 1618,30 | 223,81 | 369,51 | 2211,62 |
| VĚTEV "a1" | PE 100 |  |  | 473,93 | 473,93 |
| VĚTEV "a1.1" | PE 100 |  |  | 234,21 | 234,21 |
| VĚTEV "a2" | PE 100 |  |  | 442,74 | 442,74 |
| VĚTEV "a2.1" | PE 100 |  |  | 45,10 | 45,10 |
| VĚTEV "a2.2" | PE 100 |  |  | 150,31 | 150,31 |
| VĚTEV "a2.3" | PE 100 |  |  | 73,35 | 73,35 |
| VĚTEV "a3" | PE 100 |  |  | 136,19 | 136,19 |
| VĚTEV "a4" | PE 100 |  |  | 51,80 | 51,80 |
| VĚTEV "a5" | PE 100 |  |  | 139,23 | 139,23 |
| VĚTEV "a6" | PE 100 |  |  | 138,64 | 138,64 |
| celkem: | 1618,30 m | 223,81 m | 2255,01 m | 4097,12 m |
| PŘÍPOJKY | MATERIÁL /DN | DÉLKA | POČET |  |  |
| přípojky | PE 40 | 1571,4 | 111 ks |  |  |

* podružné výtlaky od ČS jednotlivých nemovitostí do uliční větve, délka je uvedena přibližně.

V realizovaném rozsahu umožňuje trubní síť odkanalizování  pro všechny nemovitosti umístěné v obci.

Potrubí je položeno 1,5 ( 1,6 m od rostlého terénu a to převážně v souběhu s vozovkou v jejím zeleném pruhu. Pouze tam, kde to situace neumožňovala, je potrubí uloženo v komunikaci.

Při pokládce byla respektována zásada, že kanalizační potrubí je umístěno  níž, než stávající potrubí vodovodní a v případě souběhu je jejich vzájemná osová vzdálenost                    min 70 cm.

Hnědé potrubí je opatřeno výstražnou folií hnědé barvy a identifikačním vodičem.

Osazeny jsou orientační tabulky (dle vodárenské normy – ČSN 75 50 25) umožňující provozovateli snadné a pohotové vyhledávání všech ovládacích prvků (viz„Provozní řád“ ).

Na poklopech a krytech zemních zákopových souprav umožňujících ovládání regulačních armatur je vyznačení „KANAL“.

### Objekty:

3.2.1.3. Odvzdušňovací a zavzdušňovací šachty

Pro zabezpečení optimální funkce TSS jsou vždy na nejvyšších místech osazeny odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily včetně uzavírací armatury (ventily HAWLE DN 50).

Jedná se o prefabrikovanou ŽB  kruhovou nádobu vnitřního průměru 1,2 m resp. 1,5 m a  světlé výšky 1,83 m.

3.2.1.4. Proplachovací (koncová) souprava

Každá větev je zakončena trubním vývodem umožňujícím zkoušku vodotěsnosti a čištění potrubí tlakovou vodou nebo vzduchem.

Uzávěr svislé trouby tvoří jednak šoupě se zákopovou soupravou, jednak zaslepovací příruba s vnějším závitem. Horní část zákopové soupravy a zaslepovací příruba jsou kvůli manipulaci osazeny a chráněny betonovým válcem ø 600 mm a litinovým kanalizačním poklopem ø 600 mm do vozovky.

3.2.1.5. Sekční uzávěry

Na hlavní uzly jsou v místě odbočení osazeny sekční uzávěry, ovládané pomocí zemní zákopové soupravy, které umožní případné vyřazení z provozu části obce.

3.2.1.6. Výtlačná potrubí z ČJ

Pro jednotlivé odvodňované nemovitosti jako propojení s uliční stokovou větví slouží výtlačné potrubí PE 40 x 3,7 v délce potřebné k napojení na čerpadlo instalované v ČJ bez spojky. Nad potrubím ve výši 30 cm je umístěna výstražná folie.

4.  PODMÍNKY  PRO  VYPOUŠTĚNÍ  DO  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1. LÁTKY, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod (v koncentračních hodnotách a v celkovém produkovaném množství), které musí být povoleny ve specielním rozhodnutí o nakládání s vodami :

- látky radioaktivní,

- látky infekční,

- jedy,

- žíraviny,

- výbušniny,

- herbicidy,

- hořlavé látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,

- ropné látky v množství přesahujícím 10 mg/l OV,

- silážní šťávy,

- průmyslová hnojiva a jejich tekuté složky,

- látky působící změnu barvy vody,

- neutralizační kaly,

- zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod,

- látky narušující materiál stokových sítí,

- uliční nečistoty (platí pro systém jednotné stokové sítě):

- sole použité při zimní údržbě komunikace v množství přesahujícím v průměru

za zimní období 300 mg/l OV

- uliční nečistoty v množství přesahujícím 200 mg/l OV.

Tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě, pokud se jedná o  uliční nečistoty, vždy při vyprázdněném koši a usazovacím kalovém prostoru vpusti.

- jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě,  popřípadě obyvatelstva.

- Pevné odpady, vč. biologicky rozložitelných odpadů z domácností (např. z domovních drtičů) jako jsou zbytky potravin, hadry, plenky, dámské vložky, netkané čistící ubrousky apod.

- dešťové vody (u oddílné kanalizace do splaškové stoky)

- balastní vody (tj. spodní–podzemní-vody, vnikající do kanalizační sítě jejími netěsnostmi, nebo vody z bazénů a u tlakové kanalizace i dešťové vody)

- tuky  (u tlakové kanalizace nad koncentraci 0,18 mg/l)

4.1.1 Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1.organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 
    vodním prostředí,

2. organofosforové sloučeniny,

3. organocínové sloučeniny,

4.látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
    prostředí nebo jeho vlivem,

5. rtuť a její sloučeniny,

6. kadmium a jeho sloučeniny,

7. persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,

8.persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo
    klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod,

9. kyanidy.

V případě vypouštění OV s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do VK je nutné povolení vodoprávního úřadu (§ 16 Zákona č. 254/2001 o vodách).

4.1.2 Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

A. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
    1. zinek                  6. selen                    11. cín                    16. vanad

2. měď                   7. arzen                    12. baryum            17. kobalt

3. nikl                    8. antimon                13. berylium          18. thalium

4. chrom                9. molybden             14. bor                   19. telur

5. olovo               10. titan                      15. uran                 20. stříbro

B. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

C.Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou 
    spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost 
    zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

D.Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit
    obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo

se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

E.Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

F.Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

G.Fluoridy.

H.Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli

a dusitany.

I. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované

komposty.

4.2. PŘÍPUSTNÉ LIMITY

Pro splaškové vody z domácností a z existujících objektů základní občanské vybavenosti se pro jednotlivé nemovitosti  v tomto KŘ nestanovují. Provozovatel je oprávněn podle situace v možnostech čištění odpadních vod na ČOV určit buď obecně ve všeobecných podmínkách pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě veřejné kanalizace nebo jednotlivě pro vybrané producenty i nižší hodnoty, než jsou uvedeny v příslušné tabulce. Pokud by se v budoucnosti vyskytl producent odpadních vod kategorie A nebo B, je provozovatel oprávněn a povinen podat návrh na doplnění tohoto KŘ o nové konkrétní podmínky vodoprávnímu úřadu, který ho schválil.

Charakter producentských kategorií:

A -	vybraní producenti jmenovitě určení, jejichž produkce OV výrazně

ovlivní znečištění a náklady na likvidaci jejich OV.

B -      	souhrnná skupina ostatních producentů, jejichž jednotlivý přínos znečištění  do

kanalizačního systému není rozhodující jak z hlediska množství, tak i z hlediska

jakosti.

V případě výskytu takových producentů uplatní provozovatel hodnotu specifických ukazatelů z následující tabulky (ukazatel bude uplatněn u producentů dle charakteru jejich OV).

Limity pro producenty A, B  –  obecné a specifické ukazatele

| Ukazatel | Jednotka | Limit |
| --- | --- | --- |
| Biochemická spotřeba kyslíku | O B E C N Ý | BSK5 | mg/l | 500 |
| Chemická spotřeba kyslíku |  | CHSKCr |  | 1000 |
| Nerozpuštěné látky |  | NL105 |  | 400 |
| Rozpuštěné látky |  | RL |  | 1500 |
| Reakce OV |  | pH | - | 6,5 – 8,5 |
| Teplota |  | t | oC | 40 |
| Rozpuštěné anorganické soli |  | RAS | mg/l | 1000 |
|  | S P E C I F I C K Ý * |  |  |  |
| Extrahovatelné látky |  | EL |  | 75 |
| nepolární extrahovatelné látky |  | NEL |  | 5 |
| Fenol veškeré |  | FN-c |  | 1 |
| Rtuť |  | Hg |  | 0,01 |
| Molybden |  | Mo |  | 0,01 |
| Kobalt |  | Co |  | 0,01 |
| Měď |  | Cu |  | 0,1 |
| Nikl |  | Ni |  | 0,1 |
| Chrom celkový |  | Crcelk |  | 0,3 |
| Chrom šestimocný |  | Cr6+ |  | 0,05 |
| Olovo |  | Pb |  | 0,1 |
| Arsen |  | As |  | 0,05 |
| Zinek |  | Zn |  | 0,5 |
| Selen |  | Se |  | 0,01 |
| Kadmium |  | Cd |  | 0,01 |
| Stříbro |  | Ag |  | 0,1 |
| Kyanidy |  | CN-celk |  | 0,2 |
| Fluoridy |  | F- |  | 2,0 |
| Adsorbované organické látky |  | AOX |  | 0,05 |
| Polychlorované aromatické uhlovodíky |  | PAU | (g/l | 400 |
| Radioaktivní látky |  |  | Bq/l | 2 |
| Tenzidy aniontové |  | PAL A | mg/l | 5 |
| Chloridy |  | Cl´ |  | 150 |
| Dusík celkový |  | N Celk |  | 60 |
| Dusík amoniakální |  | N – NH4 |  | 45 |
| Fosfor celkový |  | PCelk |  | 10 |
| Sírany |  | SO42- |  | 400 |
| Železo |  | Fe |  | 10 |
| Hliník |  | Al |  | 5 |
| Patogenní mikroorganismy |  | PT | jedinci/l | 0 |
| Salmonely (platí pro vody z infekčních provozů) |  | SL | jedinci/l | 0 |

*  bude uplatněn u producentů dle charakteru jejich OV (za předpokladu možného výskytu některého z těchto

specifických ukazatelů).

Limit platí pro dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu

15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.

Uvedené limity se netýkají splaškových odpadních vod z domácností.

Zjistí – li vlastník nebo provozovatel VK překročení shora uvedených limitů      (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat příslušný vodoprávní úřad a může       na producentovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných      právních předpisů (viz § 10 Zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 Vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle §§ 32-35 Zákona č. 274/2001 Sb.

Množství a případně jakost OV vypouštěných do veřejné kanalizace je vždy jednoznačně dána smlouvou na odvádění odpadních vod uzavřenou s provozovatelem (vlastníkem). Producent  (odběratel služby) v ní mimo jiné garantuje provozovateli a vlastníkovi VK, že do kanalizační sítě nebudou přečerpávány žádné dešťové a jiné balastní vody (drenážní, z bazénů a pod.). V případě tlakové kanalizace i tuhé odpady vč. biologicky rozložitelných odpadů z domovních drtiček a hadry, pleny, dámské vložky.

5.     POVINNOSTI  PŘI  PROVOZU  VEŘEJNÉ  KANALIZACE

5.1. Povinnosti producentů

- K jakémukoliv vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace si musí vlastník odvodňované nemovitosti (producent) opatřit:

- souhlas provozovatele veřejné kanalizace,

- povolení příslušného vodoprávního úřadu, jestliže jde o odpadní vody, jejichž znečištění překračuje při jejich vzniku limitní hodnoty uvedené v tomto kanalizačním řádu, a které proto vyžadují samostatné předčištění,

- smlouvu s provozovatelem (vlastníkem) veřejné kanalizace o odvádění splaškových odpadních vod veřejnou kanalizací, která bude případně obsahovat četnost a rozsah kontrolních rozborů, případně způsob měření množství produkovaných odpadních vod, který je povinen navrhnout producent a předložit ke schválení provozovateli.

- v případě plánovaného vypouštění OV s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je třeba povolení krajského vodoprávního úřadu (§16 VZ).

b)  	Producenti odpadních vod jsou povinni, pokud se nejedná o běžné splaškové vody, sledovat jakost a množství vypouštěných odpadních vod s četností, která je v souladu s ČSN 75 7241. U vybraných producentů musí být rozbory zaměřeny na stanovení pro ně limitovaných znečišťujících látek. Podrobnosti ke sledování a kontrole budou stanoveny ve smlouvě o odvádění odpadních vod uzavřené s provozovatelem.

c) Každá změna technologie ve výrobě, ovlivňující jakost a množství odpadních                                     vod, musí být neprodleně projednána s provozovatelem.

d)	Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným pracovníkům provozovatele (vlastníka) VK přístup do svého areálu za účelem kontroly vnitřní kanalizace, odečtu vodoměrů na vlastních zdrojích užívané vody a odběru vzorků a na požádání předložit dokumentaci domovní vnitřní kanalizace dle skutečného provedení. Pokud není odběrné místo v době odečtů provozovatele přístupné (termín odečtů si určuje provozovatel), je odběratel povinen nahlásit provozovateli stav vodoměru nahlásit do 5 dnů. V případě, že tak odběratel neučiní, je provozovatel oprávněn vyfakturovat množství produkovaných odpadních vod odváděných do veřejné kanalizace vypočtené ze spotřeby vody za dvě minulá fakturační období, případně jiným, způsobem zákonem a příslušnou vyhláškou povoleným.

e)	Za účelem snížení vypouštěného množství balastních vod (drenážních apod.) do kanalizační sítě je nutno dodržovat tyto zásady:

- drenážní systémy a neznečištěné srážkové vody napojovat pokud možno do dešťových

kanalizací nebo přímo do recipientu nebo je zasakovat,

- přednostně zabezpečit použití podzemních vod z drenážních systémů pro potřeby provozu (kropení, mytí, závlahy, technologické vody apod.)

- při výstavbě kanalizace a domovních kanalizačních přípojek pokládaných pod hladinou podzemní vody je nutno dbát, aby po dokončení prací v rýhách a štolách byla pracovní drenáž zabezpečena proti možnosti pronikání podzemních vod  do kanalizace,

- při provádění kanalizačních staveb je nutno provádět zkoušku vodotěsnosti dle ČSN 756909, v případě tlakového potrubí podle ČSN 755911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí),

f)    Nahlásit případné poruchy veřejné kanalizace provozovateli.

g) Archivovat veškerou dokumentaci týkající se vypouštění OV (výsledky rozborů,                        zápisy z jednání, rozhodnutí vodoprávního úřadu).

h)  Předčištění OV musí jejich producenti zabezpečit u vod zaolejovaných, znečištěných vyšším obsahem tuků (rostlinného a živočišného původu) a jejichž složení překračuje limitní hodnoty dané tímto KŘ. Pokud KŘ neobsahuje některou ze složek OV určí producentovi limit provozovatel ČOV.

i)   Vlastník odvodňované nemovitosti musí do 14 dnů ohlásit provozovateli (případně vlastníkovi) stokové sítě každou změnu ve způsobu využívání odvodňovaných objektů (např. změna skladových objektů na výrobní) a to zejména tehdy, jedná-li se o úpravy mající za následek změnu množství a jakosti produkované odpadní vody.

j)    Poskytovat provozovateli veškeré údaje potřebné pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a to zejména informace o vlastnictví a rozloze odvodňovaného pozemku, rozdělení spotřeby vody na domácnosti a ostatní (užitková a provozní voda), jakož i příp. výměra ploch pro výpočet množství srážkové vody.

k)  Respektovat přerušení odvádění odpadních vod z jeho nemovitosti v případě havarií na stokové síti a plánovaných i neplánovaných oprav podle zásad, které jsou uvedeny v Provozním řádu stokové sítě. Tyto zásady uvede provozovatel ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

5.2. Povinnosti provozovatele

Aby byl zajištěn cíl kanalizačního řádu je provozovatel veřejné kanalizace povinen:                                              -       dodržovat provozní řád kanalizace (stokové sítě a čistírny odpadních vod)

- u průmyslových a velkých producentů smluvně zabezpečit odběratelovým měřícím zařízením registrovat množství odpadních vod vypouštěných producenty do veřejné kanalizace. Způsob osazení a typ měřícího zařízení bude navrhnut odběratelem a schválen provozovatelem. Schválený způsob úpravy měření bude zakotven ve smlouvě o odvádění OV. Ve výjimečných případech (nedojde-li k dohodě a uzavření smlouvy) určí umístění a typ měřícího zařízení vodoprávní úřad.

- zabezpečit rozbory vzorků odpadních vod u akreditované laboratoře, výsledky rozborů jakož i další dokumentaci (zápisy z jednání, rozhodnutí vodoprávního úřadu apod.) archivovat pro vlastníka kanalizace. V případě ukončení provozování předat originály těchto dokladů vlastníkovi.

- do smlouvy o odvádění OV zahrnout zejména:

  - množstevní a jakostní limity odváděné odpadní vody

  - způsob zjišťování množství odváděných OV

  - míru a bilanci znečištění vypouštěných OV

  - uvést účinnost povinného předčištění odpadních vod, které zajišťuje vybraný

producent na svém vlastním zařízení a na své náklady na základě schválení

vodoprávním úřadem.

nahlásit závažnou havárii na veřejné kanalizaci, která může ohrozit kvalitu vody v recipientu nebo kvalitu podzemních vod správci toku, vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí a podniku Povodí

- v Provozním řádu veřejné kanalizace jmenovat osobu odpovědnou za jeho dodržování a za zabezpečení likvidace následků případné havárie

- Navrhovat, příp. realizovat opatření zlepšující vodotěsnost stok (po dohodě s vlastníkem) a pečovat o jejich stavební stav zabezpečující plynulý odtok OV. Současně dbát na důsledné přebudování jednotné stokové sítě na oddílnou.

- Prověřovat kvalitu OV vypouštěných producenty do VK.

- Provozovatel je povinen s každým producentem uzavřít písemnou smlouvu o odvádění

odpadních vod. Pokud ovšem je pozemek napojen na veřejnou kanalizaci v souladu

s právními a technickými předpisy. Tato povinnost zaniká ( nebo vůbec nevznikne) pokud

na straně odběratele okolnosti pro uzavření smlouvy nejsou právně či technicky odpovídající

platným předpisům. Provozovatel je oprávněn údaje odběratele přezkoumat a požadovat

úpravu smlouvy dle zjištěných skutečností.

- Při přerušení odvádění odpadních vod z nemovitostí odběratelů způsobené havarií nebo

plánovanou či neplánovanou opravou musí respektovat zásady upravující minimální termíny

pro oznamovací povinnost vůči odběratelům, která je uvedena v Provozním řádu stokové

sítě.

5.3. Povinnosti při výskytu havárie

V případě havárie  (viz 1.5.) nebo jakékoliv poruchy (např. i překročení předepsaných jakostních limitů), která brání v odvádění nebo čištění odpadních vod je provozovatel povinen učinit neprodleně taková provozní opatření, která budou směřovat k co nejrychlejšímu obnovení funkce kanalizační sítě nebo obnovení funkce ČOV (alespoň částečné).

Při havárii platí následující zásady:

- Původce havárie (tj. ten subjekt – právnická nebo fyzická osoba – který havarijní situaci definovanou v čl. 1.5. způsobil) je povinen činit bezprostřední opatření k odstranění příčiny a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, příp. pokyny pracovníků vodoprávního úřadu, ČIŽP nebo provozovatele.

Původce havárie nemusí být vždy producent, ale i provozovatel činností ohrožujících VK: např. autodopravce při havárii cisterny nebo jiného motorového vozidla.

- Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně ohlásit provozovateli, Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo Jednotce požární ochrany nebo Policii ČR a správci toku (Povodí s.p., Lesy České republiky s.p.) .

- Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy či zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následků havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.

- Původce havárie je povinen na výzvu shora uvedených orgánů při odstraňování příčin a  následků jím způsobené havárie spolupracovat

.K odstranění následků nedovoleného vypouštění OV, nedovoleného  nakládání  se závadnými látkami nebo havárií je oprávněn vodoprávní úřad nebo ČIŽP uložit  původci těchto událostí povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu  na jeho vlastní náklady. Ty přecházejí i na případného právního nástupce původce.

- Při odstraňování havárií a poruch se postupuje dle „Provozního řádu veřejné kanalizace“

- Původce havárie je právně odpovědný za případné poškození technologických procesů na ČOV a znečištění recipientu a to na základě ustanovení o povinnosti k náhradě škody podle občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a trestní odpovědnosti pracovníků.

- Případy havárie na zařízení ČOV a opatření k omezení jejich nepříznivých vlivů na  recipient obsahuje „Provozní řád ČOV“.

- Za provozní havárii se považuje i poškození a negativní ovlivnění konstrukce a funkce čerpacích jímek.

6.    ZPŮSOB A ČETNOST KONTROLY .

6.1. STANOVENÍ  JAKOSTI

6.1.1. U odběratelů

Kontrolní  vzorky OV vypouštěných do veřejné kanalizace odebírají pracovníci provozovatele nebo akreditované laboratoře za přítomnosti zástupce producenta OV, (vlastníka odvodňované nemovitosti), který musí být k přítomnosti při odběru provozovatelem vyzván. Oznámení termínu odběru postačí ústně. Pokud se vyzvaný majitel nemovitosti nedostaví, odebere se vzorek bez jeho účasti, přičemž část odebraného vzorku  nutnou k zajištění paralelního rozboru producentovi nabídne. O odběru vzorku sepíše provozovatel s majitelem nebo jím zmocněnou osobou protokol.

Provozovatel je oprávněn odebrat vzorek OV u producenta i bez předchozího ohlášení. Při neohlášeném odběru musí vždy protokolárně předat část vzorku k paralelnímu rozboru producentovi.

Jsou-li mezi provozovatelem a  vlastníkem odvodňované nemovitosti rozpory ve věci výsledků rozboru vzorků, provede další rozbor kontrolních odebraných vzorků oprávněná kontrolní laboratoř pověřená MŽP (seznam kontrolních laboratoří je zveřejněn MŽP v jeho věstníku).

Znečištění vypouštěné jednotlivými producenty přípojkami do veřejné stokové sítě se stanoví v ukazatelích uvedených v kap. 5.2..

V případech, kdy provozovatel zjistí ve stokové síti neobvyklé narušení trubního materiálu, je oprávněn provést šetření u všech producentů nad poškozeným úsekem s cílem zjištění příčiny poškození, druh agresivity (s přihlédnutím např. k TNV 75 71 21) a producentu na základě zjištění nepříznivého složení jeho OV dodatečně doplnit smlouvu o odvádění odpadních vod o limitní hodnoty dalších doplněných ukazatelů.

6.2. STANOVENÍ  MNOŽSTVÍ

6.2.1. U odběratelů

Množství vypouštěných odpadních vod splaškových se stanoví ze zásady, že z nemovitosti odtéká stejné množství, jaké bylo dodáno z veřejného vodovodu a změřeno vodoměrem ( ten je majetkem provozovatele) osazeným na vodovodní přípojce (u vícebytových objektů s bytovými vodoměry tzv. „patní vodoměr“), a v příp.existence i vlastních zdrojů pitné nebo užitkové vody paušálem dle vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. V platném znění (dále jen VVK).

Pokud neexistuje dodávka vody z veřejného vodovodu je provozovatel kanalizace oprávněn požadovat na vlastníkovi nemovitosti osazení vlastního vodoměru na zdroj pitné a užitkové vody, který producent využívá. Je též možnost dohodnout vzájemně paušální úhradu, se kterou musí souhlasit vlastník VK. Vodoměr na vlastním zdroji je ve vlastnictví majitele odvodňované nemovitosti a ten též odpovídá za jeho včasné ocejchování a správnost jeho měření. Hradí též veškeré náklady na jeho provoz, opravy , výměnu a cejchování.

Jinak (není-li osazen – případně není-li funkční – vodoměr) lze za souhlasu vlastníka VK určit produkované množství OV ze směrných čísel roční spotřeby uvedených v příloze č. 12 VVK (tzv. paušály).

Byla-li vypouštěná voda v předchozím období měřena nejméně jeden rok, určí se množství vypouštěné vody za období, v němž měření vody není prováděno (pro poruchu vodoměru), podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období (ovšem za předpokladu, že u odběratele nedošlo ke změnám podmínek v odběru a užití vody).

Pokud producent vodu dodanou z VV zčásti spotřebuje bez vypouštění do VK a toto množství je prokazatelně vyšší než 30 m3/rok, bude objem vody vypouštěné do VK o toto množství sníženo. Zjišťováno buď měřením nebo odborným výpočtem podle technických ukazatelů předložených producentem a ověřeným provozovatelem VK za souhlasu vlastníka VK, pokud se všechny tři strany nedohodnou jinak.

7. Kontrola dodržování kanalizačního řádu

V rámci provozu veřejné kanalizace zajišťuje její provozovatel v případě potřeby namátkové kontrolní rozbory vzorků.         Producenti OV jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, vlastníka, vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, kontrolní laboratoře a měřící skupiny umožnit vstup na pozemek jednak pro odběr vzorků odpadní vody, jednak za účelem kontroly vnitřní kanalizace.

Provozovatel a vlastník veřejné kanalizace jsou povinni umožnit pracovníkům vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, kontrolní laboratoře a měřící skupiny provést kontrolu a odběr vzorků ve všech objektech VK.

8. Doklady

Při sestavení tohoto kanalizačního řádu byly použity, citovány, příp. respektovány následující dokumenty, Rozhodnutí vodoprávního úřadu č. 243/2010 čj. OŽP/55339/2010/Sm Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 19.1.2011.

9.   Přehledná situace	                                 (samostatná příloha)

V Praze dne   26.6.2017		                                  	Vypracoval: Marek Fial